# Фольга для горячего тиснения

«EUROFOIL» (ITW Foils) (Англия-Корея)

## Техническая информация

Фольга для горячего тиснения по бумаге и картону, отлакированным и ламинированным пленкой оттискам, а также любым переплетным материалам позволяет получать великолепный результат при тиснении как тонких графических элементов, мелкого шрифта с засечками, так и больших плашек.

Фольга может применяться как при плоском (блинтовом), так и при конгревном тиснении, а также при работе с полимерным, цинковым, магниевым, латунным или медным клише (штампом). Широкий диапазон рабочей температуры позволяет использовать фольгу как на ручных, полуавтоматических и автоматических тигельных прессах, так и на цилиндровых. Фольга может быть намотана на втулку d 25 (1”)мм или d 75 (3”)мм, а также поставляться в рулонах различной ширины и длины, что обеспечивает высокую эффективность при ее использовании  на автоматических, высокоскоростных прессах.

| СЕРИЯ | ОПИСАНИЕ | ШИРИНА РОЛЯ (мм) | НАМОТКА (м) |
| --- | --- | --- | --- |

золото/серебро

| AB (BS) | золото/серебро (глянцевая, матовая) | 640 / 762 1280 | 122/244/ 305/610/ 915 |
| --- | --- | --- | --- |
| OSP |  |  |  |
| GSP |  |  |  |

цветные фольги

| ST (GCE) | металлизированный глянец, цветной глянец | 640 / 762 1280 | 122/ 244/ 305 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPX (UFG) | матовый пигмент |  |  |
| EG | глянцевый пигмент |  |  |

Технические характеристики:

Тип фольги:			 серия «GSP»  (золото, серебро)

Отслаивание:		средней степени

Область применения:	применима как для тигельных, так и для цилиндровых автоматов. Наиболее подходит для тиснения с детальной проработкой элементов оттиска. На след. материалах: дизайнерских картонах, сигаретной упаковке, винной и спиртовой упаковке и этикетке. При тиснении по УФ лакам требуется предварительное опробирование.

Температура тиснения:	тигельный автомат	90-1100с         цилиндр	140-1600с

Тип фольги:			 серия OSP  (золото, серебро)

Отслаивание:		средней степени

Область применения:	применима как для тигельных, так и для цилиндровых автоматов. Подходит как для детализирования, так и для тиснения больших площадей. При тиснении по УФ лакам требуется предварительное опробирование. Разрешено применение высокой скорости. Применима для всех сортов бумаги, картона, этикеток, кожи, дерева.

Температура тиснения:	тигельный автомат	95-1100с           цилиндр	130-1450с

Тип фольги:			 серия «BS» (AB) (золото, серебро)

Отслаивание:		от среднего до легкого

Область применения: рекомендуется использование как на цилиндровых, так и на тигельных автоматах с применением высоких скоростей. Универсальная фольга высокой  покрывающей  способностью.  При  тиснении  по  УФ  лак требуется предварительное опробирование. Графика: бумага/картон.Книжный переплет: кожа, холст, пвх. Ротационные этикетки: из бумаги, ПЭ и ПП

Температура тиснения:	тигельный автомат	95-1250с          цилиндр	  130-1450с

Тип фольги:			 серия «ST» (GCE) (золото,  металлизированная цветная)

Отслаивание:		от среднего до легкого

Область применения :  применима как для тигельных, так и для цилиндровых  автоматов. Наиболее подходит для тиснения на мелованных и немелованных бумагах, картонах, УФ- лаках, пленках. При тиснении по УФ лакам требуется предварительное опробирование.

Температура тиснения:	тигельный автомат	  80-1000с                 цилиндр	   120-1600с

Тип фольги:		  серия«GPX»(UFG) / «EG»(пигментная цветная – мат. / глянц.)

Отслаивание:		от среднего до легкого

Область применения:    рекомендуется для работы на цилиндровых автоматах на высоких скоростях, позволяет получать четкую проработку элементов графики по краям. Допускается повторное тиснение фольгой этой серии, а также металлизированной фольгой. Применима для всех сортов бумаги, картона, этикеток, кожи, дерева.

Температура тиснения:	тигельный автомат	  100-1250с                   цилиндр	   140-1700с

Серия AZ

Данный вид фольги был спроектирован для высокоскоростного способа тиснения. Фольга серии AZ позволяет получать великолепный результат при тиснении как тонких графических элементов, мелкого шрифта с засечками, так и больших плашек.

## Характеристики

Металлизированная, высоко и средне глянцевая фольга на 12 m на полиэстерном носителе.

## Особенности

Процесс тиснения происходит при низких температурах и высокой скорости.

Возможные методы тиснения

Рекомендуемая температура тиснения

(на неподвижную поверхность)

«плоскость на плоскость»

например, Гейдельберг GTP/TP		85 C – 110 C

Bobst BMA Gietz FSA				85 C – 110 C

«цилиндр на плоскость»

например Steuer PZ				140 C – 170 C

## Поверхность

Бумага, картон, различные печатные краски и лаки, в том числе UV-отверждаемые, вододисперсионный лак, PE- / PP-материалы, любые переплетные материалы (кожа, холст, ПВХ)