Фольга KURZ (Германия)

| GTS | От тонкой линии до средней плашки | Запечатанные и незапечатанные красками или лаками бумаги или картоны с ровной поверхностью, листовая этикетка |  | 95-140оС | Большая скорость печати, высокая точность | Незапечатанные красками или лаками бумаги или картоны с ровной поверхностью: AS Листовая этикетка: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HC | От линии до очень крупной плашки | Структурные поверхности и поверхности с полимерным покрытием, бумага, картон, самоклеющиеся бумаги и пленки, бумага с водяными знаками |  | 90-170оС | Прекрасные результаты при конгреве | Структурные поверхности и поверхности с полимерным покрытием: P-800-N (матовая) Бумага, картон: V-900 (матовая) Самоклеющиеся бумаги и пленки: VL (матовая) Бумага с водяными знаками: |
| GXA | От тонкой линии до средней плашки | Для картонов ацетатно-кашированных или запечатанных водно-диперсными лаками. Упаковка СИГАРЕТ, КОСМЕТИКИ, ЛИКЕРОВ | Все | 95-140оС | Устойчивость к истиранию | Для картонов ацетатно-кашированных или запечатанных водно-диперсными лаками: GTS Упаковка СИГАРЕТ, КОСМЕТИКИ, ЛИКЕРОВ: |
| APA | От тонкой линии до средней плашки | Для ламинированных поверхностей запечатанных жестким слоем УФ-лака | Все | 95-135оС |  |  |
| AF | От тонкой линии до средней плашки | ПЕРЕПЛЕТНЫЕ материалы: синтетическая кожа, БАЛАКРОН, ГУАФЛЕКС, КИВАР | Все | 110оС | Защищена от воздействия пластификаторов | AS/ AB/ |
| AS | От средней до крупной плашки | Бумажные и синтетические переплетные материалы, мелованные и немелованные бумаги и картоны | Все | 105оС | Защищена от воздействия пластификаторов | Бумажные и синтетические переплетные материалы: AF/ AB Мелованные и немелованные бумаги и картоны: GTS |
| AB | От средней до крупной плашки | Тканные переплетные на бумажной или синтетической основе | Все | 100-105оС |  | AF/AS |

ПРОГРАММА COLORIT

| V-900 | От средней до крупной плашки | ПЕРЕПЛЕТНЫЕ материалы: ЭФАЛИН, БУМВИНИЛ, ЛЕДЕРИН, БАЛАКРОН. Бумага, картон, натуральная и искусственная кожа, ПВХ, лак, дерево | Все | 100-120оС для плоских 140 для цилинд. | Универсальная фольга | ПЕРЕПЛЕТНЫЕ материалы: VB/ V-900 Бумага, картон: HC (с металлическим оттенком) натуральная и искусственная кожа: VL/ ПВХ: HC (с металлическим оттенком)/ VL Лак: Дерево: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VL | От тонкой до очень тонкой линии | Самоклеющиеся бумаги и пленки, натуральная и искусственная кожа, глянцевые поверхности типа ХРОМОЛЮКС | Все | 120-130оС | Подходит для печати штрихкодов | Самоклеющиеся бумаги и пленки: V-900 натуральная и искусственная кожа: V-900 глянцевые поверхности типа ХРОМОЛЮКС: VB |
| VB | От средней до крупной плашки | Книжный переплет, ХРОМОЛЮКС, бумага и картон для переплетных процессов | Все | 120-140оС | Стойкая фольга, может запечатываться другой фольгой | Книжный переплет: V-900 ХРОМОЛЮКС: VL бумага и картон для переплетных процессов: V-900/ VB |
| P 800-N | От линии до средней плашки | Твердые пластмассы типа ABS, стирол-акрил-нитриловый полимер (SAN), полистирол (PS) | Все | 140-190оС | Высокая устойчивость к алкоголю и истиранию | HC |